# ООО «Лига»                                                                                                                    тел. /863/ 296-96-85

# 298-62-48

# 344038, Ростов-на-Дону,                                                                                                                           230-30-50

# пр. Нагибина 14а, оф.543                                                                                                         тел./ф.    272-88-14

www.liga-et.narod.ru                                                                                                             ligatech@aaanet.ru

Официальный дилер ЗАО «Эконика-Техно» г. Москва__  _____________

Машины с механическим приводом для сварки пластиковых труб - 01657_ST-160

Универсальный механический комплект для сварки трубопроводов из термопластов ST-160 - идеальное решение для выполнения как раструбной, так и стыковой сварки пластмассовых трубопроводов. Механический привод центратора позволяет создать усилия, достаточные даже для сварки встык "тяжелой" трубы Ф160мм. В центраторе используются специальные подшипники линейного перемещения, которые исключают образование люфта. Они также позволяют избежать трения при движении подвижных хомутов и связанных с трением ошибок индикации усилия прижима. При раструбной сварке фиксация трубы и фитинга в центраторе позволяют достичь полной повторяемости высокого качества сварного соединения. Специальный сварочный аппарат SP-4a 1200W с микропроцессорным регулятором гарантирует поддержание температуры нагревателя с точностью ±1,5°C В комплект поставки включены: - Центратор с механическим приводом, с двумя неподвижными и двумя подвижными хомутами для труб Ф160мм. Прочность конструкции центратора позволяет сваривать встык "тяжелую" трубу Ф160мм. - Сменные вкладыши для хомутов центратора - для фиксации труб Ф40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140мм. - Универсальный зажим для фитингов. Для сварки в раструб один из зажимов для труб заменяется на зажим для фитингов. - Электрический торцеватель - подвижно закреплен на центраторе. - Специальный сварочный аппарат Polys P-4a 1200W с микропроцессорным регулятором температуры, мощностью 1200 Вт - подвижно закреплен на центраторе. - Ключ (внутренние 6-гранники) для сварочных насадок и регулировок центратора; - Парные насадки для раструбной сварки Ф 40, 50, 63, 75, 90, 110мм, плоские зеркала-накладки для стыковой сварки. - Инструкция по эксплуатации; - Стальной чемодан для сменных вкладышей и сварочных насадок.

Технические характеристики

| Артикул | V | Вкладыши на диам.,мм | Примечание | Вес, кг | Цена,руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01657_ST-160 | 220/1 | 40;50;63;75;90;110;125;140;160 | Электронная регулировка темп., мех.привод, раструбная сварка | 70 | 190 100 |