# ООО «Лига»                                                                                                                    тел. /863/ 296-96-85

# 298-62-48

# 344038, Ростов-на-Дону,                                                                                                          тел/факс 201-37-76

# пр. Нагибина 14а, оф.543                                                                                                                         230-30-50

www.liga-et.narod.ru                                                                                                             ligatech@aaanet.ru

_______________________________________________  _____________

| 6160/N - Сварочная машина для сварки труб и фитингов из полипропилена, полиэтилена и других термопластиков с механической подачей O.M.I.S.A. (ОМИСА) (Италия). |
| --- |
| Цена 102 240 руб. с НДС Сварочная машина для сварки труб и фитингов из полипропилена, полиэтилена и других термопластиков. В стандартный комплект входит: тиски трубные с механическим устройством сжатия, электрический торцеватель с позиционером и защитным выключателем, стальной транспортный ящик-верстак, съемный термоэлемент, (арт. 3190), стальные захваты, набор стальных вкладышей для труб диаметрами: 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 и 160 мм, вкладыши диаметрами 56 и 140 мм поставляются по заказу. Сварка труб диаметром: от 40 до 160 мм, в т.ч. 40 - 125 мм до PN16, 140 - 160мм до PN10 Материал свариваемых труб: Полиэтилен или другой термопластик Вес: 81 Кг Габариты: 800х550х660 мм Ход поршня: 130 мм Предварительная настройка: Полиэтилен Вес брутто комплекта: 90 Кг Транспортировочные габариты: 850х600х800 мм |  |