# ООО «Лига»                                                                                                                    тел. /863/ 298-62-48

# 344038, Ростов-на-Дону,                                                                                                                           248-19-01

# пр. Нагибина 14а, оф.543                                                                                                         тел./ф.    272-88-14

www.E-techno.ru                                                                                                                   ligatech@aaanet.ru

Официальный дилер ЗАО «Эконика-Техно» г. Москва__  _____________

|  | DELTA DRAGON 160 (гидравлическая) Сварочная машина с автоматической центровкой соединяемых труб для сварки трубопроводов диаметром до 160 мм, предназначенных для транспортировки воды, газа и других жидкостей, находящихся под высоким давлением. Машина DELTA DRAGON 160 сконструирована в соответствии с национальными и международными промышленными стандартами (UNI 10565, ISO 12176-1). Состоит из следующих частей: - шасси с несущей рамой, четырьмя зажимами и двумя напорными гидравлическими цилиндрами, оборудованными герметичными муфтами быстрого соединения; - съёмный нагревательный элемент с отдельным термометром для снятия рабочей температуры и точным, надёжным электронным терморегулятором, заключённым в защитный алюминиевый корпус; - съёмный электроторцеватель для выравнивания торцов соединяемых труб и фитингов, оборудованный защитным микровыключателем, системой электронного контроля и плавким предохранителем для защиты двигателя; - заключённый в ударопрочный коррозиеустойчивый пластмассовый корпус электрический гидроагрегат с рычагом, сводящим и разводящим зажимы, с клапанами максимального давления и выпускными клапанами (полезными также при сварке "с двойным давлением"), таймером (для этапов разогрева и сварки); Электрический гидроагрегат можно соединить также с электронным прибором INSPECTOR для протоколирования данных сварки. - гидравлические шланги с двойными герметичными муфтами быстрого соединения, соединяющие гидроагрегат с шасси; - станина торцевателя и нагревательного элемента с защитным термостойким покрытием, предотвращающим появление царапин на нагревательном элементе. С помощью машины DELTA DRAGON 160 можно осуществлять сварку фитингов без вспомогательного оборудования. Колена, Т-образные фитинги, отводы и фланцы можно сваривать, сняв с шасси четвёртый зажим. Машина выпускается в двух модификациях: для работы от сети 110 В и 230 В. КОМПЛЕКТАЦИЯ - шасси с набором инструментов; - нагревательный элемент TP DELTA DRAGON 160 TE; - торцеватель; - электрический гидроагрегат DELTA DRAGON; - станина торцевателя и нагревательного элемента. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ - редукционные зажимные вкладыши для зажимов Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм (8 шт. каждого диаметра); - деревянный ящик для редукционных зажимных вкладышей; - прибор INSPECTOR для протоколирования данных сварки; - специальный электрический гидроагрегат EASY LIFE |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диаметр соединяемых труб | 40 - 160 мм |
| --- | --- |
| Питание | 110 В | 230 В |
|  | Однофазное - 50/60 Гц |
| Мощность, потреб. нагреват. эл-том TP | 1000 Вт | 800 Вт |
| Мощность, потребляемая торцевателем | 450 Вт | 710 Вт |
| Мощность, потребляемая гидроагрегатом | 370 Вт | 370 Вт |
| Суммарная потребляемая мощность | 1820 Вт | 1880 Вт |
| Рабочая температура | 180 ... 280°C (^) |
| Температура окружающей среды | -5 ... +40°C |
| Время разогрева до рабочей температуры | < 20 мин. |
| Общая площадь сечения цилиндров | 2,498 см2 |
| Диапазон рабочего давления | 0 - 150 бар |
| (^) Материалы | ПЭ, ПП, ПБ, ПВДФ |

| РАЗМЕРЫ (Д х Ш х В) |  |
| --- | --- |
| Шасси | 600 x 400 x 410 мм |
| Нагревательный элемент (TP) | 350 x 50 x 450 мм |
| Торцеватель | 430 x 330 x 80 мм |
| Электрический гидроагрегат | 535 x 315 x 435 мм |
| Станина торцевателя и нагрев. элемента | 300 x 370 x 440 мм |
| Дерев. ящик для редукц. зажим. вклад. | 400 x 420 x 260 мм |
| INSPECTOR для проток. данных сварки |  |

| МАССА |  |
| --- | --- |
| Шасси | 27,00 кг |
| Нагревательный элемент (TP) | 3,60 кг |
| Торцеватель | 7,50 кг |
| Электрический гидроагрегат | 26,00 кг |
| Станина торцевателя и нагрев. элемента | 3,50 кг |
| Общая масса (только Delta 160) | 67,60 кг |
| Дерев. ящик для редукц. зажим. вклад. | 6,00 кг |
| INSPECTOR для проток. данных сварки |  |

| Масса (кг) редукционных зажимных вкладышей для зажимов (8 шт. каждого Ø) |
| --- |
| Ø 40 | Ø50 | Ø56 | Ø63 | Ø75 | Ø90 | Ø110 | Ø125 | Ø140 |
| 2,90 | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 2,30 | 2,10 | 1,80 | 1,50 |
| Общая масса: 21,20 кг |