# ООО «Лига»                                                                                                                    тел. /863/ 298-62-48

# 344038, Ростов-на-Дону,                                                                                                                           248-19-01

# пр. Нагибина 14а, оф.543                                                                                                         тел./ф.    272-88-14

www.E-techno.ru                                                                                                                   ligatech@aaanet.ru

Официальный дилер ЗАО «Эконика-Техно» г. Москва__  _____________

|  | VR 250 Профессиональная сварочная машина VR 250 идеально подходит для сварки водопроводных, канализационных и сточных труб среднего размера диаметром до 250 мм. Машина состоит из шасси с устройством регулировки сжатия, парой зажимов, двумя боковыми опорами, электроторцевателя с защитным микровыключателем, предназначенного для выравнивания торцов труб и фитингов, съёмного нагревательного элемента с электронным терморегулятором, скользящего упора и стального ящика, используемого также в качестве рабочего стола, и крышки транспортировочного ящика. При помощи машины VR 250 также можно осуществлять сварку фитингов, таких как колена и Т-образные фитинги. Верхние съёмные прижимные хомуты SUPRA (поставляемые по заказу) также позволяют осуществлять сварку Y-отводов. Машины VR 250 поставляются в двух модификациях: для работы от сети 110 В и 230 В. КОМПЛЕКТАЦИЯ - шасси с торцевателем, боковыми опорами, редукционными зажимными вкладышами для нижних (полу)зажимов и редукционными вкладышами для боковых опор Ø 75 - 250 мм и набором монтажных ключей; - нагревательный элемент TP VR 250 TE; - правый зажим Ø 250; - левый зажим Ø 250; - стальной ящик (для транспортировки и использования в качестве рабочего стола). ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ - редукционные зажимные вкладыши для зажимов Ø 140 и 180 мм (4 шт. каждого диаметра); - редукционные вкладыши для боковых опор Ø 140 и 180 мм (2 шт. каждого диаметра); - наборы съёмных левых и правых верхних прижимных хомутов SUPRA Ø 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 мм (2 шт. каждого диаметра); - деревянный ящик для съёмных верхних прижимных хомутов SUPRA. Что означает "SUPRA"? Данное обозначение определяет особый тип зажимов, установленных на этой машине. Их конструкция позволяет зажимать Y-образные фитинги с отводами при помощи съёмных и заменяемых прижимных хомутов, соответствующих диаметру соединяемых труб. Прижимные хомуты позволяют зажимать Y-образные фитинги с любой стороны (рис. 1, 2, 3). |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диаметр соединяемых труб | 75 - 250 мм |
| --- | --- |
| Питание | 110 В | 230 В |
|  | Однофазное - 50/60 Гц |
| Мощность, потреб. нагрев. элементом TP | 1300 Вт | 1300 Вт |
| Мощность, потребляемая торцевателем | 450 Вт | 705 Вт |
| Суммарная потребляемая мощность | 1750 Вт | 2005 Вт |
| Рабочая температура | 180 ... 280°C (^) |
| Температура окружающей среды | -5 ... +40°C |
| Время разогрева до рабочей температуры | ~ 20 мин. |
| (^) Материалы | ПЭ, ПП, ПБ, ПВДФ |

| РАЗМЕРЫ (Д х Ш х В) |  |
| --- | --- |
| Стальной ящик | 805 x 565 x 705 мм |
| Нагревательный элемент TP VR 250 TE | 450 x 50 x 440 мм |
| Основные зажимы | 340 x 20 x 410 мм |
| Дерев. ящик для съём. верх. приж. хом. SUPRA | 390 x 200 x 430 мм |
| Машина при транспортировке | 835 x 565 x 760 мм |
| Машина в рабочем состоянии | 835 x 1240 x 1530 мм |

| МАССА |  |
| --- | --- |
| Стальной ящик | 20,00 кг |
| Нагревательный элемент TP VR 250 TE | 5,84 кг |
| Основные зажимы | 4,93 кг |
| Машина в полном комплекте | 123,00 кг |
| Дерев. ящик для съём. верх. приж. хом. SUPRA | 5,50 кг |

| Масса (кг) редукционных зажимных вкладышей для зажимов (4 шт. каждого Ø) |
| --- |
| Ø 75 | Ø 90 | Ø 110 | Ø 125 | Ø 140 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 225 |
| 3,80 | 3,00 | 2,90 | 2,80 | 2,50 | 2,20 | 1,90 | 1,50 | 1,50 |
| Общая масса: 22,10 кг |

| Масса (кг) редукционных вкладышей для боковых опор (2 шт. каждого Ø) |
| --- |
| Ø 75 | Ø 90 | Ø 110 | Ø 125 | Ø 140 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 225 | Ø 250 |
| 1,20 | 1,1 | 1,00 | 1,10 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 |
| Общая масса: 8,30 кг |

| Масса (кг) редукционных зажимных вкладышей для зажимов (4 шт. каждого Ø) |
| --- |
| Ø 75 | Ø 90 | Ø 110 | Ø 125 | Ø 140 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 225 |
| 2,30 | 2,30 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,30 | 2,60 |
| Общая масса: 21,80 кг |