# ООО «Лига»                                                                                                                    тел. /863/ 296-96-85

# 298-62-48

# 344038, Ростов-на-Дону,                                                                                                                           230-30-50

# пр. Нагибина 14а, оф.543                                                                                                         тел./ф.    272-88-14

www.liga-et.narod.ru                                                                                                             ligatech@aaanet.ru

Официальный дилер ЗАО «Эконика-Техно» г. Москва__  _____________

Машины с гидравлическим приводом для сварки пластиковых труб - 02553_STH-160_C

Назначение: Для стыковой сварки трубы с трубой,трубы с фасонной деталью из ПЭ,ПП и ПБ(для любого давления). Отличительные особенности: разъемная рама центратора, позволяющая проводить сварку в труднодоступных местах ; нагревательный элемент с электронной регулировкой; долговечное покрытие нагр.элемента из ПТФЭ; классический гидравлический агрегат с чувствительным клапаном управления позволяет осуществлять работу в полевых условиях; высокоточный контрольный манометр ; редукционный вентиль для регулирования давления агрегата ; заправочное отверстие с пробкой для добавления масла; муфты быстрого подсоединения гидравлических шлангов; аппарат оснащен отделимой четвертой плашкой для сварки фасонных труб (тройников); все электрическое оборудование снабжено защитой по току. В комплекте поставляется: гидравлический агрегат с управлением; сварочный станок с отделимой плашкой и контактными колодками; сварочное зеркало, плоский рубанок и держатель для них; гидравлические шланги.  По дополнительному заказу поставляется комплект вкладышей (02554_STH-160_к-т_вкладышей) для сварки труб диаметров: 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм.

Технические характеристики

| Артикул | V | Вкладыши на диам.,мм | Примечание | Вес, кг | Цена,руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02553_STH-160_C | 220/1 | 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 | Электронная рег-ка темп., эл.торцеватель (без вкладышей) |  | 308 000 |